АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022                                                                                           № 275

х. Коржевский

# Об утверждении топливно-энергетического баланса

Коржевского сельского поселения Славянского района

за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», на основании Устава Коржевского сельского поселения Славянского района постановляю:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района за 2021 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Коржевского сельского поселения Славянского района (Зеленцова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Коржевского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Коржевский центр» Ю.А.Ченскую.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржевского сельского поселения                                           Л.Н.Трегубова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Коржевского сельского поселения

Славянского района

от 03.08.2022 № 275

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования Коржевского сельского поселения

Славянского района за 2021 год

Пояснительная записка

В составе муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района два населенных пункта: хутор Коржевский, хутор Шапарской.

Численность населения составляет 3830 человек.

Основными потребителями энергетических ресурсов в Коржевском сельском поселении Славянского района являются бюджетные потребители (образование, культура, здравоохранение), жильцы многоквартирных домов и население частного сектора.

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Коржевского сельского поселения и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов (таблица № 1).

Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов (таблицы № 2-4), где данные отражаются в единых энергетических единицах – т у.т (таблица № 5).

В соответствии с пунктом 35 главы 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», органы местного самоуправления составляют топливно-энергетические балансы на основании запросов данных.

Газоснабжение. Система газоснабжения в Коржевском сельском поселении по принципу построения и по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой.

Газоснабжение населенных пунктов Коржевского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС «х. Коржевский» по распределительным газопроводам нескольких категорий давления.

Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения «Анастасиевская – Темрюк II», предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Давление газа на выходе из ГРС «х. Коржевский» - 0,3 МПа, Q=10,0 тыс. м3/ч. Существующая потребность общая по поселению в газе 4581 м3/ч или 7270,7 тыс. м3/год.

Котельные (2 ед.), оснащенные газовым оборудованием, обеспечивают централизованное отопление и горячее водоснабжение на территории поселения.

Электроснабжение. Электроснабжение Коржевского сельского поселения осуществляется от подстанций ПС-110/6кВ «Коржевская» и ПС-35/6кВ «НС-9» и обеспечивается за счет перетоков от Единой электрической сети (ЕЭС) Российской Федерации по ВЛ-110-220-330-500 кВ (транзит электрической мощности от головных и магистральных фидеров).

Транзит (ввоз и вывоз) электроэнергии через сети, проходящие по территории поселения, в топливно-энергетическом балансе не отражается.

Район электрических сетей (РЭС) - Анастасиевский сетевой участок.

Суммарная установленная мощность силового трансформатора 6,3 МВА, в 2021 году было задействовано 9 понизительных трансформаторных подстанций.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 51,265 км: воздушные линии ВЛ-6 кВ – 17,601 км, воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 33,664 км.

Теплоснабжение. Обеспечение тепловой энергией населения Коржевского сельского поселения осуществляется централизованной системой теплоснабжения.

В системе теплоснабжения задействовано две котельные станции, обеспечивающие централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 1,0 тыс. Гкал/год, общей установленной мощностью 5,73 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 2,99 Гкал/ч.

Оборудование тепловых котельных (котлы КС-1, 6 ед., КПД 85%) работает на природном (попутном) газе. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 1,0 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 0,78 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,22 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет 3581 м.

Другие виды топлива. Ввоз, вывоз, расходование угля и другого твердого топлива (дрова, торф) используются населением в очень незначительных объемах и исключительно для личных нужд (96,5% жилого фонда на индивидуальном газовом отоплении, централизованное теплоснабжение на газовом оборудовании).

На территории поселения 3 автозаправочные станции, в продаже у которых бензин автомобильный разных марок, дизельное топливо, сжатый газ, масла моторные. Объемы ввоза горюче-смазочных материалов избыточны для конечного потребления их населением: основная категория потребителей – это проезжающий по территории поселения автотранспорт.

Директор МКУ «Коржевский центр»                                                   Ю.А.Ченская

Таблица № 1

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района

Краснодарского края за 2021 год, т у.т

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7352,5 |  |  |  | 516,6 |  | 7869,1 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7352,5 | Нет данных | 0 | 0 | 516,6 |  | 7869,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | -140,0 | - | - | - | - | 140,0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | -140,0 | - |  |  | 0 | 140,0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | -0,1 | -0,1 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | -35,8 |  |  |  | -24,6 | -7,0 | -67,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7176,7 | Нет данных |  |  | 492,0 | 132,9 | 7801,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Строительство | 15 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 368,1 | - |  |  | 147,6 | 52,8 | 568,5 |
| Население | 18 | - | - | - | 6808,6 | - |  |  | 344,4 | 80,1 | 7233,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |

Директор МКУ «Коржевский центр»                                                Ю.А.Ченская

Таблица № 2

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Природный (попутный) газ | Природный (попутный) газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 7352,5 | 7373,9 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 7352,5 | 7373,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -140,0 | -140,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | -140,0 | -140,0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | -35,8 | -35,8 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 7176,7 | 7198,1 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 368,1 | 368,1 |
| Население | 18 | 6808,6 | 6830,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - |  |

* В национальном проекте догазификации населения участвует 15 домовладений

Таблица № 3

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия | Электрическая энергия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 516,6 | 522,8 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 516,6 | 522,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -24,6 | -24,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 492,0 | 498,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 147,6 | 147,6 |
| Население | 18 | 344,4 | 350,6 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Таблица № 4

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | Тепловая энергия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 140,0 | 140,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 140,0 | 140,0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | -0,1 | -0,1 |
| Потери при передаче | 11 | -7,0 | -7,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 132,9 | 132,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 52,8 | 52,8 |
| Население | 18 | 80,1 | 80,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Таблица № 5

# Коэффициенты пересчета топливных ресурсов

# в тонны условного топлива (т у.т.)

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Ед. изм. | Коэффициенты пересчета в усл. топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия* | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |

* изм. прил. № 3 к приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169